| Sq. n°5 Durée : 12h30 | Durée effective : | FICHE DE SÉQUENCE : DIAGNOSTIC SUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES | Année 2011 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASSE ET PÉRIODE : 1ere BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles VP |
| Seconde BAC PRO MVA VP | Première BAC PRO MVA VP | Terminale BAC PRO MVA VP |
| sep | oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | juin | sep | oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | juin | sep | oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | juin |
| Objectifs de la séquence : Contrôler les caractéristiques hydrauliques et électriques d’un système d’alimentation – Injection et diagnostiquer un dysfonctionnement Pré-requis : Notions de tension et de résistance. Utilisation des appareils de mesure Savoirs associés concernés : S31.2 motorisation : alimentation en carburant diesel ou essence. S22 : Systèmes automatisés (Technologie des chaines fonctionnelles) |

| ÉTAPE Appren | n° SÉANCE | TYPE D’ACTIVITÉ et CONTENU | COMPÉTENCES ou SAVOIR-FAIRE À ACQUÉRIR | SAVOIRS ASSOCIÉS et SAVOIRS MÉTHODOLOGIQUES | NIVEAU TAXO / Limite SA | CONDITIONS (ressources, matériel, locaux) | DURÉE PRÉVUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Découverte | 1 (CE) | TD : Présentation séquence Mise en situation et analyse, compétences / savoirs | C 131 - Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention. C 223 - Réaliser les mesures et contrôles C 224 - Interpréter les relevés et identifier l’élément défectueux | Fiche de diagnostic. Méthode d’analyse |  | Salle de technologie (Vidéo projecteur) Véhicule avec dysfonction- nement signalé ou constaté, | 2H00 |
|  | 2 (CE) | Cours |  | Analyse fonctionnelle et structurelle. Conditions de bon fonctionnement. Contrôles |  | Salle de technologie (Vidéo projecteur) |  |
| Intégration / Application (I/A) | 3 (G) En rotation de groupes | TP1 Contrôle des capteurs | C 223 - Réaliser les mesures sur les capteurs C 224 - Interpréter les relevés et identifier le capteur défectueux | Acquisition de données : Capteurs des grandeurs physiques Procédure de contrôle |  | Zone diagnostic intervention, Multimètre, (1 poste) | 1H00 | 4H00 |
|  |  | TP2 Contrôle des injecteurs et de la pompe à carburant | C 131 - Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention. C 223 - Réaliser les mesures sur les injecteurs et la pompe | Commande de puissance Procédure de contrôle des injecteurs et de la pompe |  | Zone diagnostic intervention, Multimètre, (1 poste) | 1H00 |  |
|  |  | TP3 Contrôle de la pression de carburant et du régulateur | C 223 - Réaliser les mesures de pression de carburant C 224 - Interpréter les relevés et identifier l’élément défectueux | Commande en débit Procédure de contrôle |  | Zone diagnostic intervention, Manomètre, pistolet à dépression, (1 poste) | 1H00 |  |
|  |  | TP4 Mise en œuvre de l’outil informatique de diagnostic | C 131 - Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention. C 223 – Mettre en œuvre l’outil de diagnostic | Exploitation notice d’utilisation |  | Zone diagnostic intervention, Outil informatique de diagnostic (1 poste) | 1H00 |  |
| transfert | 4 (G) En rotation de groupes | TP5 Contrôle de l’alimentation- injection-Essence | C 131 - Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention. C 223 - Réaliser les mesures sur le système C 224 - Interpréter les relevés et identifier l’élément défectueux | Commande en débit Procédure de contrôle |  | Zone diagnostic intervention, Multimètre, (5 postes) | 2H00 | 4H30 |
|  |  | TP6 Contrôle de l’alimentation- injection-Diesel | C 131 - Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention. C 223 - Réaliser les mesures sur le système C 224 - Interpréter les relevés et identifier l’élément défectueux | Commande en débit Procédure de contrôle Exploitation notice d’utilisation |  | Zone diagnostic intervention, Multimètre, (5 postes) | 2H00 |  |
|  | 5 (CE) | Cours : Synthèse du point de vue de la maintenance | C 123 - Rendre compte oralement ou par écrit (I/A en Sq n°4) C 133 - Se tenir informé des évolutions techniques. (I/A en Sq n°2 à 4) | Le compte rendu oral ou écrit Difficultés d’intervention, Autres technologies, choix… |  | Salle de technologie (Vidéo projecteur) | 0H30 |  |
| Evalu- ation | 6 (CE) | Évaluation sommative | Compétences à évaluer : échantillonnage dans la liste ci-dessus | Liées aux compétences évaluées |  | Salle de technologie Zone diagnostic intervention, | 2H00 |