Fiche préparateur

POSTE - La variation de la consommation d’oxygène

Matériel nécessaire : par poste Ordinateur Interface ESAO4 Adaptateur oxymétrique + sonde à Oxygène Logiciel RESPIHOM Enceinte métabolisme humain Adaptateur chronowin + capteur débitmètre Turbine spiro Embouts buccaux Filtre antibactérien Un verre à pied pour la sonde oxymétrique ( avec de l’eau) Une pissette d’eau distillée

Matériel pour zéro : solution zéro ( conservée au réfrigérateur et à y remettre ensuite) Pissete d’eau distillée Electrolyte pour sonde oxymètrique verre à pied ou grand Becher pour y mettre le flacon de la solution zéro

Montage : si nécessaire Brancher les adaptateurs sur l’interface Placer les sondes sur l’enceinte (sonde oxygène , capteur débitmètre + turbine ) Brancher l’embout buccal, le filtre antibactérien( attention au sens de branchement : l’air expiré doit aller vers l’enceinte) Attention à brancher correctement la turbine ( le test permet la confirmation)

Réglage du zéro : - Lancer le logiciel RESPIHOM. - Choisir le module : MESURE DU METABOLISME Cliquer sur réglage paramètres Cliquer sur étalonnage de la sonde suivre les instruction ( le bouton pente est à gauche et le bouton zéro à droite)

Nettoyage : Les filtres antibactériens sont à usage unique (une séance de TP) Les embouts buccaux peuvent être réutilisés s’ils sont stérilisés.

# Text boxes

Mesure de la respiration

Astuce : l’utilisation d’un petit ventilateur (sèche cheveux…) permet de chasser la condensation  dans la turbine spiro qui peut gêner la mesure de volume d’oxygène.