Cours : Régimes transitoires

Circuit RC en régime permanent

### Cet exercice met l’accent sur la propriété du courant de s’annuler dans un circuit RC série en régime transistoire. Cette propriété sera exploitée en terminale dans les montages monostables.

1 / Initialement C n’est pas chargé.

On ferme K.

En régime permanent, la tension

aux bornes du condensateur est-elle

fonction de la valeur de R ? Justifier.

Donner alors sa valeur et la représenter.

2 / C1 = C2. Initialement ils ne sont pas chargés.

On ferme K. En régime permanent :

a)comparer, en justifiant, la charge

de l’armature positive de C1 et celle

de l’armature positive de C2.

b)calculer et représenter la tension

aux bornes de chaque condensateur .

3 / Pour le montage précédent, les capacités des 2 condensateurs sont

maintenant différentes : C2 = 2.C1

On ferme K. En régime permanent :

- comparer, en justifiant, la charge de l’armature positive de C1 et celle de l’armature positive de C2.

b)calculer la tension aux bornes de chaque condensateur.

4 / C1 = C2.Initialement ils ne sont pas chargés.

On ferme K.En régime permanent :

a)représenter et calculer la tension

aux bornes de chaque condensateur.

b)comparer, en justifiant, la charge

de l’armature positive de C1 et celle

de l’armature positive de C2.

5 / Pour le montage précédent, les capacités des 2 condensateurs sont

maintenant différentes : C1 = 2.C2

On ferme K.En régime permanent :

a)calculer la tension aux bornes de chaque condensateur

b)comparer, en justifiant, la charge de l’armature positive de C1 et

celle de l’armature positive de C2.

.

Réponses :

1 / 						En régime permanent : i = 0 A   (1)

uR = Ri = 0 V      (2)   ( loi d’Ohm )

uc = E- Ri  = E   (3)    ( loi des mailles )

La tension aux bornes du condensateur ne dépend donc pas de R.

2 / Association série de condensateurs  de même capacité.

Lorsque des condensateurs sont associés en série, ils portent la même charge (voir  cours sur les condensateurs ).

a ) La charge portée par les armatures

positives est donc la même pour les deux

condensateurs :

q1 =q2 	(4)

b ) la relation qui lie la tension et la charge

portée par un condensateur est : q = CU

(voir  cours sur les condensateurs ).

Pour le circuit ci-dessus, on a donc les relations : q1 = C1.U1 ,  et q2 = C2.U2 . (5)

Par ailleurs, l’énoncé donne : C1 = C2 (6)

q1 = C1.U1 = C2.U2 , d’après (4) et (5)

 U1 = U2   ,                   d’après  (6)

La loi des mailles en régime permanent donne :

E - U1 - U2 = 0 V   E – 2.U1  = 0 V  U1  = U2 = E / 2

3 / Association série de condensateurs de capacité différente : C2 = 2.C1

D’après le raisonnement qui précède  :   a ) La charge portée par les armatures

positives est la même pour les deux

condensateurs :

q1 =q2

b ) q1 = C1.U1 = q2 = C2.U2 = 2.C1.U2

U1  = 2.U2

E - U1 - U2 = 0 V   E – 2.U2 - U2 = 0 V  U2  = E / 3   U2  = 2.E / 3

3 / Association parallèle de condensateurs  de même capacité.

Lorsque des condensateurs sont associés en parallèle la tension à leur bornes est identique .

a )En régime permanent pour l’association

parallèle :

U1  = U2 = E    (1) (2) (3)

b ) La charge portée par chaque armature

positive est :

q1 = C1.U1 = C1.E	(5)

q2 = C2.U2 = C2.E

Par ailleurs, l’énoncé donne : C1 = C2



q1 = C1.E = C2.E = q2

4 / Association parallèle de condensateurs capacité différente : C1 = 2.C2.

D’après le raisonnement qui précède  :   a ) En régime permanent pour l’association

parallèle :

U1  = U2 = E

b )         q1 = C1.U1 = 2.C2.U1 = 2.C2.E

et q2 = C2.U2 = C2.E = 2.q1

q2  = 2.q1

# Text boxes

# E

# C

# K

# R

# K

# E

# R

# C1

# C2

# C2

# C1

# E

# K

# R

# uC

# E

# C

# C2

# R

# uR

# i

# C1

# E

# U1

# R

# U2

# q1

# -q1

# q2

# -q2

# i

# E

# q1

# R

# C2

# C1

# -q1

# q2

# -q2

# U2

# U1